## Slide 1: Nivelul fizic si nivelul legatura de date

## Slide 2: Obiective
La finalul cursului, studentul poate:
- Descrie rolul nivelului fizic si limitarile lui
- Enumera tipuri de medii de transmisie si proprietati relevante
- Explica pe scurt codarea pe linie (NRZ, NRZI, Manchester) si de ce exista
- Intelege ideea de modulatie (ASK, FSK, PSK, QAM) la nivel conceptual
- Explica rolul LLC si MAC si structura unui cadru (frame)
- Intelege Ethernet: adrese MAC, format cadru, coliziuni, CSMA/CD
- Intelege WiFi la nivel 2: canale, tipuri de cadre, CSMA/CA, moduri placa
- Intelege rolul switch-ului: CAM learning, flooding, aging
- Explica VLAN si de ce reduce domeniul de broadcast

## Slide 3: Unde suntem in stiva
Nivel fizic: semnal si biti
Nivel legatura: cadre, MAC, acces la mediu

## Slide 4: Nivelul fizic: rol
Transferul fizic al bitilor pe mediu
Defineste semnalul: electric, optic, radio
Defineste parametrii: rate, sincronizare, conectori, distante

## Slide 5: Medii de transmisie (grosier)
Ghidate:
cupru: coaxial, torsadat (UTP/STP)
fibra optica: single-mode, multi-mode
Neghidate:
radio: WiFi, LTE (4G), etc

## Slide 6: Proprietati relevante ale mediului
atenuare (scade amplitudinea)
zgomot (interferente)
latime de banda (Hz) vs bitrate (biti/s)
diafonie (crosstalk) pentru cupru, reflexii (signal reflections din schimbare de impedanta)
distanta maxima practica

## Slide 7: Codare pe linie (line coding): de ce?
vrem sincronizare si tranzitii
vrem sa evitam perioade lungi de timp cu un voltaj constant
vrem detectie de erori simple (uneori)
exemple: NRZ, NRZI, Manchester

## Slide 8
[SCENARIO] assets/scenario-line-coding/

## Slide 9: NRZ (Non Return to Zero)
1 si 0 sunt nivele constante
problema: secvente lungi fara tranzitii -> sincronizare dificila

## Slide 10: NRZI (Non Return to Zero Inverted)
1 produce tranzitie, 0 nu (sau invers, dupa conventie)
imbunatateste sincronizarea pentru anumite date

## Slide 11: Manchester encoding
tranzitie in mijlocul bitului
sincronizare buna, dar rata semnalului creste (cost in banda)

## Slide 12: Modulatie (concept)
variem o purtatoare:
ASK (Amplitude Shift Keying): amplitudine
FSK (Frequency Shift Keying): frecventa
PSK (Phase Shift Keying): faza
QAM (Quadrature Amplitude Modulation): combinatie amplitudine + faza

## Slide 13: De la semnal la cadru
L1 livreaza un flux de biti
L2 construieste cadre: delimitare, adresare, CRC

## Slide 14: Limitarile nivelului fizic (tranzitie catre L2)
Nivelul fizic nu poate comunica direct cu software
Nivelul fizic nu suporta adresare
Gestioneaza fluxuri simple de biti
Nivelul legatura de date:
  permite adresare
  unitate structurata: cadru (frame)
  servicii de acces la mediu pentru straturile superioare

## Slide 15: Structura nivelului de legatura de date
Doua subniveluri:
LLC (Logical Link Control): interfata spre software
MAC (Media Access Control): interfata spre hardware

## Slide 16: LLC
IEEE 802.2
independent de mediul fizic
control flux (unde e cazul)
multiplexare pentru protocoale superioare

## Slide 17: MAC
control acces la mediu
construieste cadrele efective
dependenta de tehnologie (Ethernet vs WiFi)

## Slide 18: Functii MAC
delimitare cadre
adresare sursa/destinatie (MAC)
transfer transparent al PDU-urilor LLC
detectie erori (CRC)
control acces la mediu

## Slide 19: Incapsulare la nivel 2
impachetarea datelor in cadru (frame)
formatul depinde de tehnologie, dar campurile sunt similare

## Slide 20: Campuri tipice intr-un cadru
start cadru (preambul / delimitator)
adrese MAC sursa si destinatie
tip/lungime
date (payload)
CRC / FCS

## Slide 21: Ethernet
cel mai raspandit nivel 2 (IEEE 802.3)
mediu: cupru (istoric coaxial, apoi torsadat), si fibra in multe scenarii
variante: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT etc

## Slide 22: Formatul cadrului Ethernet

## Slide 23: Adrese MAC (48 biti)
OUI (24 biti) + identificator interfata (24 biti)
broadcast local: FF:FF:FF:FF:FF:FF
adrese local-administered: bit specific setat in primul octet
[SCENARIO] assets/scenario-mac-arp-ethernet/

## Slide 24: Coliziuni in Ethernet (istoric si concept)
apar cand doua noduri transmit simultan pe acelasi mediu partajat
CSMA/CD: asculta mediul, detecteaza coliziuni, backoff
in full-duplex cu switch: coliziunile dispar practic

## Slide 25: Alte probleme la nivel 2 (Ethernet)
switching loops -> broadcast storms (nu exista TTL la L2)
jabber (cadre prea mari)
runt frames (cadre prea mici)

## Slide 26: WiFi (IEEE 802.11)
mediu: aer (unde radio)
benzi uzuale: 2.4 GHz, 5 GHz
canale: pot fi suprapuse sau ne-suprapuse

## Slide 27: Cadre WiFi (tipuri)
control
management
date

## Slide 28: Structura cadrului WiFi (concept)
control: versiune, tip, subtip
ToDS/FromDS
4 adrese (in functie de scenariu)
FCS la final

## Slide 29: Coliziuni in WiFi si CSMA/CA
coliziuni exista frecvent (mediul e partajat)
CSMA/CA: asculta, asteapta random, optional RTS/CTS, apoi asteapta confirmare

## Slide 30: Moduri de functionare ale placilor WiFi
managed (client)
AP (access point)
AP cu VLAN tagging (AP-tag)
WiFi P2P
monitor (sniffing la nivel 2)

## Slide 31: Autentificare in WiFi (high level)
WEP (depasit)
WPA (depasit)
WPA2 (foarte raspandit)
WPA3 (adoptie)

## Slide 32: Switch-uri: repetor vs bridge vs switch
repetor: amplifica semnalul
bridge: filtreaza minim, decizii simple
switch: comutare pe baza de MAC (circuite virtuale)

## Slide 33: CAM (MAC learning)
tabela: MAC -> port
invata din sursa cadrelor
daca nu stie destinatia: flooding pe toate porturile

## Slide 34: CAM aging
intrarile expira daca nu sunt folosite
previne asocierea gresita dupa mutarea unui host

## Slide 35: VLAN
imparte o retea fizica in retele logice
fiecare VLAN = domeniu de broadcast distinct
tagging (802.1Q) pe trunk

## Slide 36: Recapitulare
L1: mediu, semnal, codare, modulatie
L2: cadre, MAC/LLC, CRC, acces la mediu
Ethernet vs WiFi: CSMA/CD vs CSMA/CA
Switch: CAM learning + flooding + aging
VLAN: segmentare si broadcast domain

## Slide 37: Pregatire pentru Curs 5
Nivelul retea: IP, adresare, subnetting
Diferenta: MAC (flat) vs IP (ierarhic)