## Slide 1: Nivelul transport

## Slide 2: TCP, UDP, TLS, QUIC

## Slide 3: Obiective
La finalul cursului, studentul poate: - Explica rolul nivelului transport in arhitectura de retea - Explica mecanismul porturilor si multiplexarea proceselor - Descrie functionarea protocolului TCP - Explica rolul optiunilor TCP (MSS, SACK, window scaling) - Compara TCP si UDP - Intelege rolul TLS/DTLS - Intelege motivatia aparitiei QUIC

## Slide 4: Rolul nivelului transport
Identifica un proces specific care comunica in retea
Face legatura intre nivelul retea si nivelul aplicatie
Poate oferi fiabilitate si control al fluxului

## Slide 5: Ce probleme rezolva nivelul transport
Identificarea proceselor (porturi)
Multiplexarea comunicatiilor
Controlul fluxului de date
Fiabilitate (optional, in functie de protocol)

## Slide 6: Porturi
Mecanismul fundamental la nivel transport
Identifica un capat al comunicatiei
Valori intre 0 si 65535 (16 biti)

## Slide 7: Porturi: client vs server
Serverul foloseste un port fix
Portul identifica serviciul
Clientul isi alege un port liber (ephemeral)

## Slide 8: Clasificarea porturilor
Porturi well-known: < 1024
Porturi neprivilegiate: >= 1024
Pot fi folosite liber

## Slide 9: Exemple de porturi well-known
80 – HTTP
25 – SMTP
21 – FTP
22 – SSH

## Slide 10: Protocoale de nivel transport
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)

## Slide 11: TCP vs UDP (idea)
TCP: orientat pe conexiune
UDP: fara conexiune
Alegerea depinde de cerintele aplicatiei

## Slide 12: Protocolul TCP
Orientat pe conexiune
Relativ complex
Ofera garantii de transmisie
Overhead mai mare

## Slide 13: Structura generala TCP
Transmite date ca stream
Segmenteaza datele
Numeroteaza fiecare segment

## Slide 14: Header-ul TCP (overview)
Contine informatii de control
Permite fiabilitate si controlul fluxului

## Slide 15: TCP: porturi
Source port (16 biti)
Destination port (16 biti)
Identifica procesele implicate

## Slide 16: TCP: numerotarea segmentelor
Sequence number (32 biti)
Acknowledgement number (32 biti)
Permit detectarea pierderilor si reordonarea

## Slide 17: TCP: campuri de control
Data offset
Camp rezervat
Flag-uri

## Slide 18: Flag-uri TCP (1)
SYN – initiere conexiune
ACK – confirmare primire
FIN – inchidere controlata

## Slide 19: Flag-uri TCP (2)
RST – inchidere fortata
PSH – livrare imediata
URG – date urgente

## Slide 20: Flag-uri TCP (3)
ECE, CWR – controlul congestiei
Congestia apare cand reteaua este supraincarcata

## Slide 21: TCP: controlul fluxului
Window (16 biti)
Specifica cat poate primi receptorul
Ajustabil dinamic

## Slide 22: TCP: integritatea datelor
Checksum pe header si date
Include pseudo-header IP

## Slide 23: Optiuni TCP – de ce exista?
TCP este extensibil
Optiunile permit adaptarea la retele moderne
Negociate in handshake (SYN)

## Slide 24: Structura optiunilor TCP
Kind (1 byte)
Length (1 byte)
Data (parametri specifici)

## Slide 25: MSS – Maximum Segment Size
Dimensiunea maxima a datelor utile
MSS + header = MTU
Previne fragmentarea IP
Transmis doar in SYN

## Slide 26: Selective Acknowledgement (SACK)
TCP clasic confirma cumulativ
SACK confirma intervale de date
Reduce retransmisiile inutile
Necesita negociere (SACK permitted)

## Slide 27: Window scaling
Campul window este limitat la 16 biti
Scaling introduce un factor de multiplicare
Esential pentru retele rapide

## Slide 28: TCP timestamps
TSval si TSecr
Estimare RTT
Detectie segmente vechi (PAWS)

## Slide 29: TCP Fast Open
Permite trimiterea de date in SYN
Reduce latența de conectare
Necesita suport bilateral

## Slide 30: NOP si End of Option List
NOP: aliniere si delimitare
End of list: sfarsitul optiunilor

## Slide 31: Mecanisme TCP (overview)
Stabilirea conexiunii
Terminarea conexiunii
Fiabilitate
Controlul fluxului

## Slide 32: Stabilirea conexiunii TCP
Three-way handshake
Schimbul numerelor initiale de secventa

## Slide 33: TCP Fast Open (context)
Reduce handshake-ul clasic
Datele pot fi trimise mai devreme

## Slide 34: Terminarea conexiunii TCP
Inchidere controlata (4 segmente)
Inchidere fortata (RST)

## Slide 35: Fiabilitate in TCP
Fiecare segment este confirmat
Retransmisii la pierdere
Reordonare pe baza numerelor de secventa

## Slide 36: Controlul fluxului (detaliere)
Window indica capacitatea receptorului
Se poate modifica pe parcursul conexiunii

## Slide 37: Stari ale unui socket TCP
Reflecta starea conexiunii
Vizibile la nivel OS

## Slide 38: Stari TCP (1)
CLOSED
LISTEN
ESTABLISHED
FIN-WAIT-1

## Slide 39: Stari TCP (2)
FIN-WAIT-2
CLOSE-WAIT
LAST-ACK
CLOSING
TIME-WAIT

## Slide 40: Protocoale bazate pe TCP
HTTP (1.1, 2)
FTP
SMTP
Alte protocoale de aplicatie

## Slide 41: Protocolul UDP
Fara conexiune
Simplu
Rapid
Overhead minim

## Slide 42: UDP: unitatea de transfer
Datagrama
Mesaje independente

## Slide 43: Header-ul UDP
Source port
Destination port
Length
Checksum

## Slide 44: Checksum UDP
Valideaza integritatea datelor
Optional in IPv4
Obligatoriu in IPv6

## Slide 45: Protocoale bazate pe UDP
DNS
DHCP
TFTP
SNMP

## Slide 46: TCP vs UDP (comparatie)
TCP: fiabil, ordonat, stream
UDP: rapid, neordonat, mesaje
Alegerea depinde de aplicatie

## Slide 47: UDP vs TCP sub pierderi (context)
In retele reale pot aparea pierderi de pachete
UDP nu ofera mecanisme de corectie
TCP retransmite automat segmentele pierdute
Diferenta este vizibila la nivel aplicatie

## Slide 48: Scenariu: UDP vs TCP cu pierderi in Mininet
Folosim Mininet pentru a simula o retea cu pierderi
Introducem loss artificial pe link-uri
Comparam comportamentul aplicatiilor UDP si TCP
Topologie: - h1 — s1 — h2 - loss configurabil pe link-uri

## Slide 49: Ce urmarim in scenariu
UDP:
  nu toate mesajele ajung la destinatie
  aplicatia observa lipsuri
TCP:
  aplicatia primeste stream complet
  retransmisiile sunt transparente

## Slide 50: De ce Mininet
Este deja folosit in cursurile anterioare
Permite control fin al conditiilor de retea
Evitam introducerea unui tool nou
Simulam pierderi fara a modifica aplicatiile

## Slide 51: Rulare scenariu UDP vs TCP (Mininet)
Se porneste un receiver pe h2
Se trimit mesaje de pe h1
Se repeta testul pentru UDP si TCP
Se observa diferenta in output
[SCENARIO] c8-assets/scenario-udp-vs-tcp-loss-mininet/

## Slide 52: De ce este nevoie de TLS
TCP si UDP transmit date in clar
Atacatorul poate intercepta traficul

## Slide 53: TLS si DTLS
TLS: peste TCP
DTLS: peste UDP
Ofera criptare si integritate

## Slide 54: TLS in stack-ul TCP/IP
Ruleaza intre transport si aplicatie

## Slide 55: TLS – concepte de baza
Schimb securizat de chei
Criptare simetrica pentru date

## Slide 56: Protocoale TLS
Handshake
Cipher negotiation
Alerts
Data

## Slide 57: TLS 1.3 (idea)
Handshake simplificat
Latența redusa
Securitate imbunatatita

## Slide 58: Diffie-Hellman (idea)
Schimb de chei pe canal nesigur
Baza criptografiei moderne

## Slide 59: QUIC
Protocol modern de nivel transport
Ruleaza peste UDP
Integreaza securitatea

## Slide 60: De ce QUIC?
Reduce latența
Evita limitarile TCP clasice
Baza HTTP/3

## Slide 61: Stabilirea unei conexiuni QUIC
0-RTT sau 1-RTT
Securitate integrata

## Slide 62: Recapitulare
Nivelul transport conecteaza rețeaua cu aplicatia
TCP: fiabil, complex
UDP: rapid, simplu
TLS securizeaza transportul
QUIC reprezinta evolutia moderna